| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN ------------------------- | ĐÁP ÁN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019/2020 Môn: KỸ THUẬT ĐIỆN Mã môn học: ELEE20144 Thời gian: 60 phút. Không được sử dụng tài liệu. |
| --- | --- |

Câu 1: ( 2,5  điểm)

- u = 200 sin ((t + 900)  (V)	0.5

- i = 10 sin( (t + 450)  (A)	0. 5

- ( = 900-450 = 450	0.25

- P = U.I.cos( = 1000 W	0.25

- Q = U.I.sin( = 1000 VAR	0.25

- S =  = 1414 VA	0. 5

- R = P/I2= 10 (	0.25

Câu 2: (2.5  điểm)

- ZP = = 10Ω									0.5

- IA1 =  = 38 A									0.25

- IA = IA1 = 65,8 A									0.25

Maïch ñöùt pha C :

- I1 =  = 38 A									0.5

- I2 = = 19 A									0.25

- IA = I1 + I2 = 57 A									0.25

- P = 3Ip26= 25992 W		0.25

- Q = 3Ip28= 34656 VAr		0.25

Câu 3:  (2.5 điểm)

- Iñm = = 32,37 A						0.5

- Imôû = 5,5 Iñm = 178,05 A								0.25

- Mñm = 9,55  = 98,12 Nm								0.5

- Mmôû = 1,3 Mñm = 127,55 Nm								0.25

- ImôûCK = ( 1 – 0,3). Imôû = 115,73 A							0.5

- MmôûCK = (1 – 0,3)2. Mmôû  = 53,69 Nm						0.25

- MC = 0,5 Mñm = 49,06 Nm								0.25

MmôûCK > MC : Ñoäng cô môû maùy ñöôïc

Câu 4:  (2.5 điểm)

* Idm =  = 40A.									0.25

* Ikt =  = 1A.									0.25

* Cheá ñoä maùy phaùt

Iumf = Idm + Ikt = 41A.								0.25

Eumf = U +IuRu = 254,1V.								0.25

* Cheá ñoä ñoäng cô

Iudc = Idm - Ikt = 39A.								0.25

Eudc = U -IuRu = 246,1V.								0.25

*     Suy ra ndc =  = 774,8 v/p				0.25

* Pdt = Eudc* Iudc = 9597,9W							0.25

* Mdm = 9,55  = 118,3Nm.							0.25