| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN ------------------------- | ĐÁP ÁN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018/2019 Môn: KỸ THUẬT ĐIỆN Mã môn học: ELEE20144 Thời gian: 60 phút. Không được sử dụng tài liệu. |
| --- | --- |

Câu 1: ( 2,5  điểm)

- XL = ( L = 2(.f = 9,42 (	(0.25ñ)

- Xc =  = 14,61 (	(0.25ñ)

- Z =  = 10,38 (	(0.25ñ)

- I = = 12,5 A	(0.25ñ)

- cos( =  = 0,87 = cos 300	(0.25ñ)

- i = 12,5 sin( (t + 300)  (A)  (Dung khaùng maïnh hôn caûm khaùng)	(0.25ñ)

- u = 130 sin( (t) V	(0.25ñ)

- P=RI2= 1406,25 W

- Q=I2(XL-XC)= -809,37 Var	(0.25ñ)

- S=UI=1625 VA	(0.25ñ)

Câu 2: ( 2,5  điểm)

- ZP = = 10Ω	(0. 5ñ)

- IA1 =  = 38 A	(0. 5ñ)

- IA = IA1 = 65,8 A	(0.25ñ)

Maïch ñöùt pha C :

- I1 =  = 38 A	(0. 5ñ)

- I2 = = 19 A	(0. 25ñ)

- IA = I1 + I2 = 57 A

- P=3.382.6=25992 W	(0.25đ)

- Q=3. 382.8=34656 Var	(0. 25ñ)

Câu 3:  (2.5 điểm)

- Mñm = 9,55  = 98,12 Nm	(0. 5ñ)

- Iñm = = 32,37 A	(0. 5ñ)

- Mmôû = 1,3 Mñm = 127,55 Nm	(0. 25ñ)

- Imôû = 5,5 Iñm = 178,05 A	(0. 25ñ)

- ImôûCK = ( 1 – 0,35). Imôû = 115,73 A	(0. 25ñ)

- MmôûCK = (1 – 0,35)2. Mmôû  = 53,89 Nm	(0. 25ñ)

- MC = 0,5 Mñm = 49,06 Nm	(0. 25ñ)

- MmôûCK > MC : Ñoäng cô môû maùy ñöôïc	(0. 25ñ)

Câu 4:  (2.5 điểm)

* Cheá ñoä maùy phaùt

- Idm =  = 40A.	(0. 25ñ)

- Ikt =  = 1A.	(0. 25ñ)

- Iưmf = Idm + Ikt = 41A.	(0. 25ñ)

- Eưmf = U +IưRư = 254,1V.	(0. 25ñ)

* Cheá ñoä ñoäng cô

- Iưdc = Idm - Ikt = 39A.	(0. 25ñ)

- Eudc = U -IuRu = 246,1V.	(0. 25ñ)

*     Suy ra ndc =  = 774,8 v/p	(0. 25ñ)

* Pdt = Eudc* Iudc = 9597,9W	(0. 25ñ)

- Mñt = 9,55  = 118,3Nm.	(0. 5ñ)

# Text boxes

Z

Z

Z

I1

I2

V

B

A

A