| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN ------------------------- | ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016/2017 Môn: KỸ THUẬT ĐIỆN Mã môn học: ELEN232044 Thời gian: 75 phút. Không được sử dụng tài liệu |
| --- | --- |

Câu 1: ( 2  điểm)

- XL = ( L = 2(.f.L = 9,42 (

- Xc =  = 14,47 (	0,25đ

- Z =  = 10,32 (	0,25đ

- I =  = 21,32 A	0,25đ

- tg( =   ( ( = - 29,250

- cos(- 29,250) = 0,87	0,25đ

- Maïch coù tính dung maïnh hôn caûm neân :

- i = 21,32sin( (t + 29,250) (A)	0,25đ

- P = RI2 = 4030,88 W	0,25đ

- Q = (XL-XC)I2 = - 2295,44 VAR	0,25đ

- S = UI = 4690,4 VA	0,25đ

Câu 2: (2  điểm)

- Z1 = = 3,6 (	0,25đ

- Z2 = = 3,6 (	0,25đ

- Ip1 = = 61,1 A	0,25đ

- IP2 = = 105,5 A	0,25đ

- P = P1 + P2 = 3..2 + 3.3 = 122571,51 W	0,25đ

- Q = Q1 + Q2 = 3..3 + 3.2 = 100380,4 Var	0,25đ

- S = 158429,52 VA	0,25đ

Id =  = 240,71 A	0,25đ

Câu 3:  (2 điểm)

- Kba =  = 10	0,25đ

- = K2. R2 = 102. 3 = 300 m( = 0,3 Ω

- Rn = R1 +  = 0,2  + 0,3 = 0,5 (	0,25đ

- = K2. X2 = 102 . 5 = 500 m( = 0, 5 (	0,25đ

- Xn = X1 +  = 0,45 + 0,5 = 0,95 (	0,25đ

- I1ñm =  = 62,5 A	0,25đ

- I2ñm =  = 625A	0,25đ

- Pn = Rn .  = 0,5 . 62,52 = 1953,125 W	0,25đ

- P0 =  – KtSñm. cos(t  –  Pn = 383,97 W	0,25đ

Câu 4:  (2 điểm)

- nñm = n1 (1 – s) =  (1 – s) = 1447,5 voøng/phuùt	0, 5đ

- Mñm = 9,55  = 98,96 Nm	0,5đ

- Mmm = 1,4. Mñm = 138,54 N.m	0,25đ

- MmmY-Δ = = 46,18 Nm	0,5đ

MmmY-Δ =  46,18 Nm > MC = 0,35Mñm = 34,63Nm: ñoäng cô môû maùy ñöôïc.	0,25đ

Câu 5:  (2 điểm)

* Cheá ñoä ñoäng cô

Iudc = Idm - Ikt = 497,7A.	0, 5đ

Eudc = U -IuRu = 214,5V.	0,25đ

* Cheá ñoä maùy phaùt

Iumf = Iudc - Ikt = 493,4A.	0,25đ

Eumf = Eudc = 214,5V. (vì Ke bằng nhau, Ikt bằng nhau và tốc độ bằng nhau)	0, 5đ

* Umf = Eumf –IumfRu = 209V	0,25đ

* P = Umf *Imf = 103,12kW	0,25đ